Приложение № 2

К Договору подряда на строительство деревянного дома от «____» ______________ 2014 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА

Фундамент:

• Винтовые сваи 108мм и 89мм 3,5 метра длинной;

• Обвязка фундамента проф.труба 20х40мм;

• Отлив по периметру;

• Облицовка профнастилом.

Коммуникации:

• Электрика негорючий кабель 3х2,5, 2х1,5 в гофре;

• Отопление под ключ (п/п, биметалл, антифриз);

• Водоснабжение по дому под ключ (кроме скважины, колодца);

• Канализация под ключ (включая сливную яму глубиной 2.7м).

Оборудование:

• Электрический водонагреватель 100л.;

• Электрический котел Протерм 9 или 14 кВт;

• Глубинный насос;

• Гидроаккумулятор на 100л.;

• Автоматика;

• Фильтр для воды 3-х ступенчатый.

Двери, окна:

• Железная дверь утепленная;

• Окна пластиковые (профиль рихау, новотекс), двухкамерный стеклопакет, энергосбережение, поворотно-откидная фурнитура;

• Подоконники, отливы, ройки в проемах;

Полы:

• Лаги - брус 100х200мм;

• Доска 50х200мм;

• Паро- и гидроизоляция;

• Утепление 200мм базальтовым утеплителем (перекрытия 100мм);

• Подшивка - доска 25мм;

• ОСБ плита под ламинат.

Потолки:

• Перекрытия – брус 100х200мм;

• Чистовые потолки – имитация бруса.

Наружные стены и перегородки:

• Строганный брус 180х180мм – наружные стены и фронтоны;

• Строганный брус 100х180мм – внутренние перегородки;

• Крепление бруса – березовый нагель;

Крыша:

• Стропильная система – брус 50х200 мм;
• Обрешетка – доска 25мм;

• Кровля металлочерепица + доборные элементы;

• Карнизы -  профнастил;

Прочее:

• Лестница с балясинами и перилами (из пиломатериала естественной влажности);

• Обработка стен антисептиком внутри и снаружи;
• Расходные материалы, транспортные расходы, проживание;
• Доставка материалов и сборка дома;

Заказчик____________/______________/